Порядок проведения государственной

экспертизы проектной документации для капитального ремонта школ

Директор

ГАУ «Саратовский РЦЭС»

А.А. Пикалов

Сентябрь 2021 года

1.1. Процедуры государственной экспертизы

1.1. Процедуры государственной экспертизы

Представление

документов заявителем через сайт СРЦЭС

Объект экспертизы

1. Разделы проектной

документации

Проверка

комплектности

Результат проверки

1.	Договор и расчет платы

2.	Уведомление об отказе

Срок проверки 3 – рабочих дня

Проведение экспертизы

Предмет экспертизы

Проверка достоверности

Срок экспертизы

5 – рабочих дня

(подготовка замечаний);

3 – рабочих дня

(устранение замечаний);

2 – подготовка заключения.

Результат

экспертизы

Заключение ГЭ и ПД, зарегистрированные во ФГИС ЦС

ЕГРЗ

1.	Определение НМЦК на сновании

сметной стоимости, которая прошла проверку достоверности.

Разделы проектной

документации (ПД)

Исходно-разрешительная

документация (ИРД):

-	Решение о финансировании;

-	Акт технического состояния;

-	Задание на проектирование.

Государственная

экспертиза

Проверка достоверности

сметной стоимости:

-	Акту технического состояния;

-	Ведомости объемов работ;

-	Сметным нормативам.

-

1)	заявление о проведении государственной экспертизы (форма заполняется в личном кабинете «Саратовский РЦЭС» - пример – ПРИЛОЖЕНИЕ 1);

2)	задание на проектирование;

3)	разделы проектной документации, предусмотренные заданием на проектирование;

4)	ведомости объемов работ, учтенные в сметных расчетах;

5)	выписка из реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке

проектной документации, действительная на дату передачи проектной документации застройщику ;

6)	документ, подтверждающий передачу ПД застройщику (техническому заказчику);

7)	документ, подтверждающий источники и лимит финансирования (письмо застройщика– пример – ПРИЛОЖЕНИЕ 2);

8)	документ, подтверждающий полномочия заявителя (при необходимости – ПРИЛОЖЕНИЕ 4);

9)	акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;

10)	Если ОКС относится к объектам культурного наследия, то доп. Прикладываются:

•	- д) задание на проектирование (в том числе задание от уполномоченного органа по историко-культурному наследию по данному объекту);

•		- ж(1)) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

•	- копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации (далее - Лицензия) - основание - Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 18.07.2019г.);

•		- «Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН»- основание - статья 40, п. 4 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 18.07.2019г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ и письмо Министерства Культуры РФ (далее - Письмо МК РФ) от 24.03.2015г. №90-01-39-ГП «О разъяснениях порядка проведения и приемки работ по сохранению ОКН, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта»;

•	- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (Акт)

•	по форме Приложения Б к ГОСТ Р 55567-2013

•

Градостроительный кодекс РФ (часть 12_2 статьи 48)

и постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:

1)	Пояснительная записка к сметной документации(Раздел 1)

2)	Разделы проектной документации, разработка которых предусмотрены заданием на

проектирование ;

3)	Сметная документация на капитальный ремонт (Раздел 9).

1)

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

(пункт 10)

и ГОСТ Р 21.101-2020 (пункт 8.1.2.)

-	Титульный лист;

-	Содержание;

-	Ведомость "Состав проектной документации";

-	Текстовая часть;

-	Приложения.

-

ГОСТ Р 21.101-2020 (пункт 8.1.4.)

| Сокращенное (полное наименование вышестоящей организации) |
| --- |
| Полное наименование организации, подготовившей документ |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (наименование в соответствии с заданием на проектирование) |
| Проектная документация |
| Раздел 1. Пояснительная записка |
| Шифр документа |
| Том 1 |
| Главный инженер |  |  |  |
|  |  | И.О.Фамилия |
| Главный инженер проекта |  | И.О.Фамилия |
| 2021 |

Постановление Правительства РФ № 87 (Положение пункт 10)

1.	Основание для подготовки проектной документации:

1.1.	Сведения о программе финансирования – наименование и реквизиты программы.

1.2.	Сведения о дефектном акте, утвержденном застройщиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов - реквизиты документа.

1.3.	Сведения о задании на проектировании – наименование и реквизиты задания на проектирования.

Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять капитальный ремонт объекта капитального строительства:

-Климатический район (подрайон):

-	Геологические условия:

-	Ветровой район:

-	Снеговой район:

-	Сейсмическая активность (баллов):

1.4.	Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства – наименование и реквизиты документа.

1.5.	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения - наименование и реквизиты документа (при необходимости).

1.6.	Документы о согласовании отступлений от положений технических условий - наименование и реквизиты документа (при необходимости);

2.	Код классификатора объекта (приказ Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр) – группа, вид объекта строительства, код (цифровое обозначение).

3.	Технико-экономические показатели объектов капитального строительства – протяженность (если ремонт только инженерных сетей), площадь застройки , площадь

общая, объем строительный, этажность, количество этажей (в т. ч. подвальный, цокольный, технический, мансардный).

4.	Обоснование возможности осуществления капитального ремонта по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости).

6. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Постановление Правительства РФ № 87 (Положение пункт 10)

-	Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком (дефектный акт) и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования;

-	Задание на проектирование;

-	Правоустанавливающие документы на объект капитального ремонта;

-	Технические условия (при необходимости);

-	Документы о согласовании отступлений от положений технических условий (при необходимости);

-	Письмо о финансировании (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

-

АКТ (дефектный акт) №

от

20	г.

ОБРАЗЕЦ

Утверждаю

Председатель комиссии

Ф.И.О

Дата Подпись Печать

обследования объекта	на капитальный ремонт

(наименование объекта)

, расположенного по адресу:

(вид ремонта)

Комиссия в составе:

Председатель - Заместитель Главы администрация муниципального образования (либо руководитель учреждения) (Ф.И.О. )

Члены: (Ф.И.О.)

Произвела осмотр объекта	и отметила следующее:

I.	Общие сведения по объекту:

Год постройки, серия

Этажность, общая высота, площадь, и др.

II.	Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия, лестницы, балконы, кровли, фасады и др.)

Подробное описание имеющихся деформаций и повреждений;

Геологические и гидрогеологические условия площадки (при необходимости);

III.	Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ;

IV.	Особые условия производства работ с их обоснованием.

Примечание: Состав Акта обследования допускается уточнять в зависимости от особенностей объекта, вида ремонтных работ и условий ремонта Подписи членов комиссии

Постановление Правительства РФ № 87 (Положение пункты 29 - 31)

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (раздел 2)

-	Пояснительная записка;

-	Ведомости объемов работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3);

-	Обосновывающие документы (в том числе решения застройщика о включении затрат в сметную документацию, в соответствии приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);

-	Конъюнктурный анализ (при наличии прайс-листов, согласованных застройщиком) (при отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции, оборудование, виды работ и услуги), согласованный застройщиком;

-	Спецификации оборудования, изделий и материалов;

-	Сводный сметный расчет (в базовых ценах 2001г. и текущих ценах);

-	Объектные сметные расчеты (сметы);

-	Локальные сметные расчеты (сметы);

-	Сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Более подробная информация по составлению сметной документации приведена на сайте в разделе

«Информация для заявителей (образцы документов) на сайте https://srces.ru/»

ГОСТ Р 21.101-2020 (пункт 8.1.4.)

| Сокращенное (полное наименование вышестоящей организации) |
| --- |
| Полное наименование организации, подготовившей документ |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (наименование в соответствии с заданием на проектирование) |
| Проектная документация |
| Раздел 9. Сметная документация |
| Шифр документа |
| Том 9 |
| Главный инженер |  |  |  |
|  |  | И.О.Фамилия |
| Главный инженер проекта |  | И.О.Фамилия |
| 2021 |

Постановление Правительства РФ № 87 (Положение пункт 29)

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства (предварительно уточнить идентичность почтового (строительного) адреса объекта с данными,

включенными в единый реестр общеобразовательных учреждений – при разночтении будет

отказано в финансировании, как не целевое использование средств);

б) перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

в) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для

объекта капитального строительства;

г) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

ГОСТ Р 21.101-2020 (пункт 4.1.3.3)

Документы должны содержать сведения о должностях и фамилиях лиц, ответственных за их разработку и проверку.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются обязательными.

Подписи лица, ответственного за подготовку проектной или рабочей документации

[главного инженера (архитектора) проекта], являются обязательными на наиболее значимых листах графической части проектной документации.

Документы, включенные в состав проектной документации, подписываются электронными подписями.

ГОСТ Р 21.101-2020 (пункт 4.1.3.3 и приложение Р)

Документы должны содержать сведения о должностях и фамилиях лиц, ответственных за их разработку и проверку.

Подписи лиц, разработавших документ и ответственных за нормоконтроль, являются обязательными.

Подписи лица, ответственного за подготовку проектной документации, являются обязательными на титульном листе раздела проектной документации и на наиболее значимых листах графической части проектной документации.

Документы, включенные в состав проектной документации, подписываются электронными подписями.

Допускается заменять электронные подписи выпуском информационно- удостоверяющего листа (ИУЛ) на бумажном носителе с подписями лиц, ответственных за разработку документов.

ГОСТ Р 21.101-2020 (приложение Х)

|  | Номер Обозначение п/п документа Шифр документа | Наименование документа Номер последнего изменения (версии) Раздел 1. 0 Пояснительная записка |
| --- | --- | --- |
|  | Алгоритм расчета контрольной суммы | Значение контрольной суммы |  |
|  | CRC32-CCITT | 999999 |  |
|  | Наименование файла | Дата и время последнего изменения файла | Размер файла, байт |
|  | Раздел ПД № 1 | 00.00.2021 | 7777777 |
| Характер работы Фамилия | Подпись | Дата подписания |
|  | Исполнитель Иванов |  | 00.00.2021 |
| ИУЛНо. фКоонртрмолль яется отделПьенторовдля каж ИУГЛлавснкыайниинжреунеертся и завеСриядюортовусиленн | дого раздела проектной документации. 00.00.2021 ой квалифицированной электронной подписью ответствен0н0.0о0г.2о02л1ица. |

Приказ Минстроя России № 783/пр

Электронные документы:

-	Пояснительная записка, конъюнктурный анализ, прайс листы, ведомости объемов работ в формате pdf должны:

-	формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе (за исключением

отдельных случаев);

-	обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста;

-	содержать оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и

таблицам;

-	формироваться для каждого раздела (подраздела) и содержать в названии слова "Раздел ПД N", а также "подраздел ПД N"

(для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раздела, подраздела;

-	не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения предельного размера, документ делится на несколько, название каждого файла дополняется словом "Фрагмент" и порядковым номером файла, полученного в результате деления).

-	Формат представления локальных смет в электронном виде для проведения экспертизы (XML файл с расширением .GGE)

-

Приказ Минстроя России № 783/пр (пункт 6 Требований)

Допускается формирование электронного документа путем сканирования

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1)

В случаях, когда оригинал документа выдан и подписан уполномоченным органом власти или организацией на бумажном носителе (за исключением проектной документации).

Постановление Правительства РФ № 145 (пункт 24 Положения):

а) отсутствие разделов, предусмотренных заданием на проектирование;

б) несоответствие разделов требованиям к содержанию, установленным ППРФ № 87;

в) преставление не всех документов, предусмотренных ППРФ № 145;

г) подготовка ПД лицами, не являющимися членами СРО;

д) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией.

Постановление Правительства РФ № 145 (пункт 27 Положения):

Проверка сметной стоимости.

При проверке сметной стоимости проводится изучение сметной документации, в целях установления соответствия:

-	сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов;

-	физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и в акт, утвержденный

застройщиком;

-	заданию на проектирование.

По инициативе заявителя может быть проведена государственная экспертиза разделов проектной документации на капитальный ремонт в части оценки соответствия требованиям технических регламентов, нормативных документов, заданию на проектирование.

Исчерпывающий укрупненный перечень работ в рамках реализации Программы.

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Исчерпывающий укрупненный перечень работ в рамках реализации Программы.

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Исчерпывающий укрупненный перечень работ в рамках реализации Программы

приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 3, с рекомендациями по выполнению работ

и применению материалов, в соответствии с действующими технологическими

регламентами (рекомендуется ознакомить и проектные организации).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример заполнения заявления на капитальный ремонт школ

Внимание! Ознакомьтесь с основными понятиями и терминологией, необходимыми для заполнения заявления

- В соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщиком является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

-  Согласно пункту 22 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации технический заказчик — это лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет подрядчикам необходимые для выполнения ими работ материалы и документы, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации).

Созданное в личном кабинете Заявление, является официальным документом и других заявлений прикладывать не требуется. Через созданный личный кабинет будет проходить весь электронный документооборот. Сведения, изложенные в заявлении, будут автоматически переходить в сводное заключение экспертизы без участия экспертов.

I. Заявителем является Застройщик

СВЕДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛЯ ЛК

ФИО: Фамилия имя отчество (заявитель-застройщик, имеющий свою электронно-цифровую подпись, для подписания договорных документов и прикрепления необходимых документов к заявлению)

Логин: созданный заявителем

Телефон: (заявителя)

Адрес электронной почты: (заявителя)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1.1 | Форма экспертизы / Предмет обращения | Государственная |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Вид объекта экспертизы | Проектная документация |
| 1.3 | Включить проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Нет |
| 1.4 | В части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Да |
| 1.5 | Вид экспертизы | Первичная |
| 1.6 | Категория договора на оказание услуг | Договор |
| 1.7 | Заявитель и плательщик – одно и то же лицо | Да |
| 1.8 | Заявитель и застройщик – одно и то же лицо | Да |
| 1.9 | Заявитель и технический заказчик – одно и то же лицо | Нет |
| 1.10 | Функции организации и контроля застройщика переданы техническому заказчику | Нет |

2. СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТИРОВАНИИ И ИНВЕСТИЦИЯХ

Источники финансирования 1; 2.1.1.1; Вид источника финансирования; Бюджетные средства; 2.1.1.2; Уровень бюджета; Федеральный бюджет; 2.1.1.3; Размер финансирования, %; 98 (уточнить); Источники финансирования 2; 2.1.2.1; Вид источника финансирования; Бюджетные средства; 2.1.2.2; Уровень бюджета; Бюджет субъекта Российской Федерации; 2.1.2.3; Размер финансирования, %; 2 (уточнить);

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| 3.1 | Адрес (местоположение) объекта капитального строительства | Россия, 410800(обязательное для заполнения), Саратовская область, город…., ул…………, №………(предварительно уточнить идентичность почтового (строительного) адреса объекта с данными, включенными в единый реестр общеобразовательных учреждений); |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 | Кадастровый номер земельного участка | 64:43:040104:24 |
| 3.3 | Функциональное назначение объекта капитального строительства | 26.1.1.1 (в соответствии с приказом Минстроя от 10.07.2020 № 374/пр:- в данном приказе надо найти и поставить цифровое обозначение объекта) |
| 3.4 | Вид работ | Капитальный ремонт |
| 3.5 | Вид объекта капитального строительства | Объект непроизводственного назначения |
| 3.6 | Тип объекта капитального строительства | Нежилой |
| 3.7 | Состояние работ по объекту капитального строительства | Действующий объект |
| 3.8 | Объект расположен в особой экономической зоне | Нет |

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (обязательное для заполнения),

| 4.1 | Категория здания по взрывопожарной безопасности | - |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Площадь застройки, кв. м | 2246.8 (из паспорта БТИ) |
| 4.3 | Площадь общая, кв. м | 5333 (из паспорта БТИ) |
| 4.4 | Объем строительный, куб. м | 11829.4 (из паспорта БТИ) |
| 4.5 | Этажность | 2 |
| 4.6 | Количество этажей (в т.ч. подвальный, цокольный, технический, мансардный) | 3 (если есть подвальный, цокольный, технический, мансардный) |

5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| 5.1 | Наименование представленной документации | Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 8 г. Красноармейска" расположенного по адресу: Саратовская область, город Красноармейск, улица Луначарского, 33 (наименование дано для примера- должно быть прописано как в задании на проектирование, с обязательным указанием адреса) |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Сведения об использовании (о причинах неиспользования) экономически эффективной проектной документации повторного использования | 0 |
| 5.3 | Номер градостроительного плана земельного участка | 0 |
| 5.4 | Дата выдачи градостроительного плана земельного участка | 08.09.2021 (любая дата, что бы поле графы не осталось красным) |
| 5.5 | Реквизиты задания на проектирование | Приложение №1 к договору 21-КР-053 от 01 августа 2021 года (обязательное для заполнения) |
| 5.6 | Реквизиты задания на инженерные изыскания | 0 |
| 5.7 | Обозначение проектной документации | 21-КР-053 (обязательное для заполнения, обозначение соответствует №договора на проектные работы) |
| 5.8 | Год разработки проектной документации | 2021(обязательное для заполнения) |
| 5.9 | Документация подлежит государственной экологической экспертизе | Нет |
| 5.10 | Документация подлежит государственной историко-культурной экспертизе | Нет |
| 5.11 | Документация подлежит экспертизе промышленной безопасности | Нет |
| 5.12 | Документация подлежит публичному технологическому и ценовому аудиту крупного инвестиционного проекта с государственным участием | Нет |

6. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| 6.1 | Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в текущих ценах, тыс. руб | 20491 (обязательное для заполнения, сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, содержащиеся в решении об утверждении федеральной (региональной или муниципальной) целевой программы, либо о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, либо о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в случае отсутствия указанных НПА (или превышения предельной стоимости) письмо высшего должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках.) |
| --- | --- | --- |

7. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| 7.1 | Категория | Юридическое лицо |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Заявитель является иностранным юридическим лицом | Нет |
| 7.3 | Полное наименование юридического лица | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"(для примера) |
| 7.4 | Сокращенное наименование юридического лица | МБОУ "СОШ №8 Г. Красноармейска"(для примера) |
| 7.5 | Адрес местонахождения | РФ, Саратовская область, 412800 (обязательное для заполнения), Красноармейск, Луначарского, 33 (для примера) |
| 7.6 | Адрес фактический | РФ, Саратовская область, 412800, Красноармейск, Луначарского, 33 |
| 7.7 | ОГРН | (юридического лица) |
| 7.8 | ИНН | (юридического лица) |
| Руководитель |
| 7.9 | Фамилия | (заявителя) |
| 7.10 | Имя | (заявителя) |
| 7.11 | Отчество | (заявителя)на |
| 7.12 | Должность | (заявителя) |
| 7.13 | Реквизиты документа, на основании которого действует заявитель при подписании договора | Приказ №….. от (дата) (либо другой документ), |
| Банковские реквизиты |
| 7.14 | Наименование банка | (обязательное для заполнения), |
| 7.15 | Адрес банка | (обязательное для заполнения), |
| 7.16 | Расчетный счет / Казначейский счет | (обязательное для заполнения), |
| 7.17 | Корреспондентский счет / Единый казначейский счет | (обязательное для заполнения), |
| 7.18 | БИК | (обязательное для заполнения), |
| Контактная информация |
| 7.19 | Телефон | (обязательное для заполнения), |
| 7.20 | Телефон бухгалтерии | (обязательное для заполнения), |
| 7.21 | Адрес электронной почты для уведомлений личного кабинета | (обязательное для заполнения) |
| Контактная информация для обратной связи (указать конкретное лицо, ответственное по заполнению данного заявления, и владеющий информацией по данному объекту) |
| 7.22 | Фамилия | (обязательное для заполнения) |
| 7.23 | Имя | (обязательное для заполнения) |
| 7.24 | Отчество | (обязательное для заполнения) |
| 7.25 | Телефон | (обязательное для заполнения, с указанием № сотового телефона, для оперативной связи экспертов) |
| 7.26 | Адрес электронной почты | (обязательное для заполнения) |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ РАБОТ (о разработчике проектной документации, имеющего членство СРО на подготовку проектной документации, а в случае выполнения еще работ по обследованию здания должна иметь членство СРО на инженерные изыскания)

| 8.1.1.1 | Категория | Юридическое лицо (либо ИП, с последующим заполнением полей, которые откроются в заявлении) |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1.2 | Полное наименование юридического лица | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.3 | Сокращенное наименование юридического лица | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.4 | Адрес местонахождения | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.5 | Адрес фактический | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.6 | ОГРН | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.7 | ИНН | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.8 | КПП | (обязательное для заполнения) |
| Руководитель |
| 8.1.1.9 | Фамилия | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.10 | Имя | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.11 | Отчество | (обязательное для заполнения) |
| 8.1.1.12 | Должность | (обязательное для заполнения) |
| Контактная информация |
| 8.1.1.13 | Телефон | (обязательное для заполнения, желательно сотовый) |
| 8.1.1.14 | Адрес электронной почты | (обязательное для заполнения) |
| Виды работ по подготовке документации |
| 8.1.1.15 | Виды выполненных работ по подготовке документации | · По проектной документации; |

9. МАНИФЕСТ (подтвердить согласие)

| Выражаю свое согласие на необходимое использование и обработку моих персональных данных, в том числе в информационных системах. Подтверждаю, что объект не является: · объектом, строительство или реконструкцию которого предполагается осуществлять на территориях посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации; · объектом обороны и безопасности, объектом военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации; · объектом, сведения о котором составляют государственную тайну; · автомобильной дорогой федерального значения, объектом капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и объектом капитального строительства инфраструктуры воздушного транспорта (в случае строительства данных объектов в рамках концессионного соглашения или иных соглашений, предусматривающих возникновение права собственности Российской Федерации на данные объекты); · объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) федерального значения; · указанным в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации особо опасным, технически сложным и уникальным объектом; · объектом размещения отходов; · объектом обезвреживания отходов; · объектом, строительство, реконструкцию которого предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения; · объектом инфраструктуры внеуличного транспорта и уникальных объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории г. Москвы; · объектом капитального строительства федеральных ядерных организаций. |
| --- |
| 9.1 | Полноту и достоверность представленных сведений и документов, целостность файлов загруженных документов и их соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, подтверждаю | Да |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

На бланке Застройщика

Исх.№       от                                                    Директору

ГAУ «Capaтовский региoнaльный

центр экспeртизы в стpoительствe

Пикалову А.А.

Уважаемый Александр Анатольевич!

При проведении государственной экспертизы объектa кaпитaльногo строительства «наименование объекта, рaсполoженннoгo  пo aдpeсy …….», просим учесть, что затраты на капитальный ремонт в рамках программы (наименование программы) финансируются:

-  из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) в размере        %;

- (если несколько источников – указать их и поставить  %)

Одновременно просим учесть в сводном сметном расчете затраты (данное решение о включении или не включении принимает застройщик) на:

- прочие - ……  %;

- непредвиденные - ……   %;

- стройконтроль - ……    %.

Руководитель                                                                                         Ф.И.О.

(подпись)               	                 	    (печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Исчерпывающий укрупненный перечень работ в рамках реализации Программы капитального ремонт школ.

Ремонт фасадов (Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей).

Выполнение работ с применением новых эффективных энергосберегающих технологий по устройству наружной теплоизоляции зданий с тонким штукатурным слоем

Облицовка фасада с применением следующих материалов: тонкий штукатурный слой, панели "композит" для фасадной системы; керамогранит, фасадные металлические кассеты (МП 1000, МП 1005, МП 2000, МП 2005); фиброцементные листы с воздушным зазором.

Расчет тепловой изоляции

Расчет толщины теплоизоляционного слоя в составе наружной стены, покрытия, чердачного перекрытия для капитально ремонтируемых общеобразовательных зданий произведен по СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2020.

Состав ограждающих конструкций:

1.	Наружные стены из силикатного кирпича толщиной 640 мм, тип 1.

В расчете учтены:

- штукатурка внутренняя из цементно-песчаного раствора толщиной

20 мм, λ=0,76 Вт/(м·°С);

- кладка из силикатного кирпича толщиной 640 мм, λ=0,76 Вт/(м·°С);

- утеплитель ТЕХНОФАС толщиной 100 мм, λ=0,04 Вт/(м·°С);

- защитно-отделочный слой, толщиной 20 мм, λ = 0,26 Вт/(м·°С).

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены

R0=2,745 (м2 ·°С)/Вт.

2. Наружные стены из силикатного кирпича толщиной 510 мм, тип 2.

В расчете учтены:

- штукатурка внутренняя из цементно-песчаного раствора толщиной

20 мм, λ=0,76 Вт/(м·°С);

- кладка из силикатного кирпича толщиной 510 мм, λ=0,76 Вт/(м·°С);

- утеплитель ТЕХНОФАС толщиной 100 мм, λ=0,04 Вт/(м·°С);

- защитно-отделочный слой, толщиной 20 мм, λ = 0,26 Вт/(м·°С).

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены

R0=2,597 (м2 ·°С)/Вт.

3. Наружные стены из керамзитобетонной панели толщиной 300 мм, тип 3.

В расчете учтены:

- керамзитобетонная панель толщиной 300 мм, R=1,126 (м2 ·°С)/Вт;

- утеплитель ТЕХНОФАС толщиной 100 мм, λ=0,04 Вт/(м·°С);

- защитно-отделочный слой, толщиной 20 мм, λ = 0,26 Вт/(м·°С).

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены

R0=2,78 (м2 ·°С)/Вт.

4. Наружные стены из керамзитобетонной панели толщиной 350 мм, тип 4.

В расчете учтены:

- керамзитобетонная панель толщиной 350 мм, R=1,3 (м2 ·°С)/Вт;

- утеплитель ТЕХНОФАС толщиной 100 мм, λ=0,04 Вт/(м·°С);

- защитно-отделочный слой, толщиной 20 мм, λ = 0,26 Вт/(м·°С).

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены

R0=2,91 (м2 ·°С)/Вт.

5. Покрытие:

- верхний слой гидроизоляционного ковра ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП толщиной 2,0 мм, λ=0,27 Вт/(м·°С);

- нижний слой гидроизоляционного ковра УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПП толщиной 2,0 мм, λ=0,27 Вт/(м·°С);

- праймер ТЕХНОНИКОЛЬ битумно-полимерный толщиной 2,0 мм, λ=0,049 Вт/(м·°С);

- стяжка из цементно-песчаного раствора М 50 армированная сеткой толщиной 50 мм, λ=0,76 Вт/(м·°С);

- разуклонка – керамзитовый гравий, пролитый цементным молочком толщиной 50-400 мм, λ=0,17 Вт/(м·°С);

- утеплитель – плиты минераловатные ТЕХНОРУФ Н 30 толщиной

200 мм, λ=0,041 Вт/(мІ·°С);

- бикрост ТПГ толщиной 2,0 мм, λ=0,049 Вт/(м·°С);;

-  железобетонная плита пустотная толщиной 220 мм λ=1,92 Вт/(м·°С).

Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия

R0=4,79 (м2 ·°С)/Вт.

6. Чердачное перекрытие:

- стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм,

λ=0,76 Вт/(м·°С);

- полиэтиленовая пленка толщиной 2,0 мм, λ=0,049 Вт/(м·°С);

- каменная вата ТЕХНОРУФ В60 толщиной 2х50 мм,

λ=0,042 Вт/(м·°С);

- каменная вата ТЕХНОРУФ Н 30 толщиной 80 мм, λ=0,041 Вт/(м·°С);

- пароизоляция толщиной 2 мм, λ=0,049 Вт/(м·°С);

- стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм,

λ=0,76 Вт/(м·°С);

- железобетонная плита пустотная толщиной 220 мм λ=1,92 Вт/(м·°С).

Приведенное сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия

R0=4,08 (м2 ·°С)/Вт.

Ⅰ. Общеобразовательные здания, расположенные в климатическом районе г. Саратова.

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года минус 24℃.

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче:

- наружной стены Rн= 2,935 (м2 ·°С)/Вт, с учетом коэффициента, учитывающего особенности региона строительства

Rн= 2,935х0,63 = 1,85 (м2 ·°С)/Вт;

- покрытия Rн= 4,392 (м2 ·°С)/Вт;

- чердачного перекрытия Rн= 3,873 (м2 ·°С)/Вт.

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены принято не менее нормируемого значения (поэлементное требование):

- R0=2,745 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,935х0,63 =1,85 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 1);

- R0=2,597 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,935х0,63 =1,85 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 2);

- R0=2,78 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,935х0,63 =1,85 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 3);

- R0=2,91 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,935х0,63 =1,85 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 4);

-  R0=4,79 (м2·°С)/Вт>Rн = 4,392 (м2 ·°С)/Вт  (покрытие);

-  R0=4,08 (м2·°С)/Вт>Rн = 3,873 (м2 ·°С)/Вт  (чердачное перекрытие).

Ⅱ. Общеобразовательные здания, расположенные в климатическом районе г. Балашова.

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года минус 25℃.

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче:

- наружной стены Rн= 2,981 (м2 ·°С)/Вт, с учетом коэффициента, учитывающего особенности региона строительства

Rн= 2,981х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт;

- покрытия Rн= 4,46 (м2 ·°С)/Вт;

- чердачного перекрытия Rн= 3,93 (м2 ·°С)/Вт.

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены принято не менее нормируемого значения (поэлементное требование):

- R0=2,745 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,981х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 1);

- R0=2,597 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,981х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 2);

- R0=2,78 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,981х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 3);

- R0=2,91 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,981х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 4);

-  R0=4,79 (м2·°С)/Вт>Rн = 4,46 (м2 ·°С)/Вт  (покрытие);

-  R0=4,08 (м2·°С)/Вт>Rн = 3,93 (м2 ·°С)/Вт  (чердачное перекрытие).

Ⅲ. Общеобразовательные здания, расположенные в климатическом районе г. Александрова Гая.

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года минус 26℃.

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче:

- наружной стены Rн= 2,98 (м2 ·°С)/Вт, с учетом коэффициента, учитывающего особенности региона строительства

Rн= 2,98х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт;

- покрытия Rн= 4,45 (м2 ·°С)/Вт;

- чердачного перекрытия Rн= 3,93 (м2 ·°С)/Вт.

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены принято не менее нормируемого значения (поэлементное требование):

- R0=2,745 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,98х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 1);

- R0=2,597 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,98х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 2);

- R0=2,78 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,98х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 3);

- R0=2,91 (м2 ·°С)/Вт > Rн=2,98х0,63 =1,88 (м2 ·°С)/Вт, (наружные стены, тип 4);

-  R0=4,79 (м2·°С)/Вт>Rн = 4,45 (м2 ·°С)/Вт  (покрытие);

-  R0=4,08 (м2·°С)/Вт>Rн = 3,93 (м2 ·°С)/Вт  (чердачное перекрытие).

Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий.

Замена оконных заполнений на энергоэффективные, шумоизоляционные, с замками безопасности, препятствующими самостоятельного открывания детьми. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна, ударостойкое.

Замена входных дверей, дверей тамбуров на утепленные.

Ремонт и утепление цоколя.

Утепление цоколя жесткой изоляционной плитой, а также экструдированным пенополистиролом путем прикрепления непосредственно к поверхности цоколя с помощью механических фиксаторов с расположением теплоизоляционного материала с наружной стороны.

Оштукатуривание надземной части цоколя. Удаление грунта, прилегающего к цоколю. Защита штукатурки, находящейся ниже уровня влаги битумной мастикой.

Ремонт или замена инженерных систем.

1.1. Ремонт или замена системы холодного водоснабжения, в том числе:

1.1.1. Ремонт или замена водомерных узлов.

Обследование трубопровода на его пригодность для монтажа счетчика или устройства водомерного узла.

Оборудование манометрами, термометрами, дополнительными вентилями, задвижками, перепусками для регулирования давления и температуры, электроприводами для удаленного управления потоками и другими устройствами.

Защита приборов, осуществляющих коммерческий учет холодной воды, от разборки и несанкционированного изменения показаний счетчика путем пломбирования.

При модернизации рекомендуется устанавливать счетчики потребления холодной воды отечественного и зарубежного производства, соответствующие российским санитарно-биологическим и техническим требованиям.

1.1.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.

Демонтаж системы холодного водопровода полностью. Замена сети холодного водопровода в соответствии с действующими СНиП, СП и ГОСТ.

Ремонт и замена разводящих магистралей и стояков системы холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб в соответствии с действующими СНиП, СП и ГОСТ.

При модернизации в составе капитального ремонта - замена стальных труб на трубы из полиэтилена высокой плотности, из полипропилена ПП-1, ПП-3, из поливинилхлорида (ПВХ) или из металлопластика, соответствующим требованиям действующих СНиП, СП и ГОСТ с целью повышения надежности системы холодного водоснабжения: прокладка труб единым отрезком (без соединений) от точки водоразбора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора) из металлопластика.

Применение коллекторной системы прокладки трубопроводов. Тепловое изолирование трубопроводов и арматуры, находящихся в неотапливаемых помещениях.

Изолирование от конденсации влаги трубопроводов (кроме пожарных стояков), прокладываемых в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью.

При модернизации системы горячего и холодного водоснабжения - установка технических устройств (узлов управления горячей и холодной воды) для дистанционного удаленного управления потоками с помощью шаровых электроприводов при возникновении аварийной ситуации в системах водоснабжения.

1.1.3. Замена запорной арматуры:

Монтаж запорной арматуры: задвижка или вентиль на каждом вводе в здание; вентиль у основания пожарных стояков на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца); вентиль у основания стояков хозяйственно-питьевого водопровода в зданиях высотой более двух этажей; вентиль на ответвлениях к пяти и более водоразборным точкам; вентиль либо шаровой кран на ответвлениях в каждую квартиру; вентиль либо шаровой кран перед наружным поливочным краном.

Замена резьбовой сантехнической запорной арматуры на шаровую.

При применении веерной водоподачи (параллельное подключение нескольких пользователей к единому коллектору), каждый элемент веера, а также счетчики воды, насосы, водонапорные баки оснащаются запорной арматурой (шаровыми кранами) на входе и выходе.

1.1.4. Ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок.

Тип насосной установки и режим ее работы определяются на основании технико-экономического сравнения разработанных вариантов:

- непрерывно или периодически действующих насосов при отсутствии регулирующих емкостей;

- насосов производительностью, равной или превышающей максимальный часовой расход воды, работающих в повторно-кратковременном режиме совместно с гидропневматическими или водонапорными баками;

- непрерывно или периодически действующих насосов производительностью менее максимального часового расхода воды, работающих совместно с регулирующей емкостью.

Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, располагаются в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.

Расположение гидропневматических баков допускается в технических этажах.

Присоединение насосов к сети после водомерного узла.

Размещение насосных установок в сухом и теплом изолированном помещении высотой не менее 2,2 м, устройство фундаментов под насосные агрегаты, возвышающиеся над уровнем пола не менее чем на 20 см, с устройством надежной звукоизоляции, состоящей из амортизаторов под агрегатами, эластичных подкладок и эластичных патрубков длиной не менее 1 м (виброустановок) на всасывающем и напорном трубопроводах.

Устройство обводной линии с задвижкой и обратным клапаном в обход насосов, установка на напорной линии каждого насоса манометра, обратного клапана и задвижки или вентиля, а на всасывающей линии - задвижки.

1.1.5. Ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода.

Устройство внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с действующими СНиП, СП и ГОСТ.

Расположение пожарных кранов на сетях противопожарного водопровода, преимущественно у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, не мешающих эвакуации людей.

Закольцевание сети противопожарного водопровода, обеспечивающей две линии подачи воды для более высокой надежности водообеспечения

1.2. Ремонт или замена системы горячего водоснабжения, в том числе:

1.2.1. Ремонт или замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть. Замена оборудования системы горячего водоснабжения при проведении капитального ремонта на аналогичное. При модернизации в составе капитального ремонта изношенное (устаревшее) оборудование заменяется на более современное, высокопроизводительное.

1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.

Демонтаж системы горячего водопровода полностью и устройство аналогичного в соответствии с действующими СНиП, СП и ГОСТ.

При модернизации системы горячего водопровода в составе капитального ремонта замена стальных труб на трубы из современных материалов: полипропилен ПП-3, металлопластик.

Устройство на вводе в систему горячего водоснабжения водомерных узлов на подающей и циркуляционной трубах, но без обводной линии.

Установка при модернизации счетчиков потребления горячей воды различного типа: крыльчатые, турбинные, тахометрические, электромагнитные, универсальные по действующими ГОСТ.

При давлении на вводах ГВС в дома более 0,45 МПа - установка регуляторов давления.

Установка фильтров тонкой и грубой очистки воды.

При модернизации системы горячего и холодного водоснабжения установка технических устройств (узлов управления горячей и холодной воды) для дистанционного удаленного управления потоками с помощью шаровых электроприводов при возникновении аварийной ситуации в системах водоснабжения.

1.3. Ремонт или замена системы водоотведения (канализования), в том числе:

1.3.1. Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек.

Демонтаж системы канализации полностью и ее устройство вновь, включая выпуски из зданий.

При модернизации, с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов, рекомендуется использование труб из полипропилена (ПП-1), поливинилхлорида (ПВХ), чугунных, асбестоцементных, бетонных, железобетонных.

При наличии наружной системы дождевой канализации - устройство выпусков в наружную сеть без устройства перепуска и гидрозатвора.

Устройство гидравлических затворов на выпусках под всеми санитарными приборами и другими приемниками сточных вод.

Устройство вытяжных труб для вентиляции сетей внутренней канализации, являющихся продолжением канализационных стояков.

1.4. Ремонт или замена системы отопления, в том числе:

1.4.1. Ремонт или замена магистральных трубопроводов и стояков.

При замене трубопроводов системы отопления следует предусматривать:

- при водяной стояковой системе отопления – металлические трубопроводы (стояки и магистрали);

- при горизонтальной разводке трубопроводов системы отопления – термостойкие полимерные трубопроводы (сшитый полиэтилен, полипропилен, металлопластиковые), магистральные трубопроводы, стояки – металлические трубопроводы.

При применении в системах отопления полимерных трубопроводов следует учитывать параметры теплоносителя (температуру, давление) и соответствующего им срока службы.

1.4.2.	Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на подводках к отопительным приборам.

Установка на подводках к отопительным приборам автоматических терморегуляторов с термостатической головкой.

Установка на горизонтальных ветках и (или) стояках систем отопления автоматических балансировочных клапанов.

Установка шаровых кранов, сливных шаровых кранов со штуцером, воздуховыпускной арматуры (кран Маевского (у отопительных приборов), воздухоотводчики).

1.4.3.	Перегруппировка или замена отопительных приборов.

При капитальном ремонте замена существующих приборов отопления на радиаторы или конвекторы в травмобезопасном исполнении, отвечающие действующим нормативным документам.

В медицинских помещениях следует установить радиаторы в гигиеническом исполнении.

При замене необходимо использовать приборы отопления с аналогичными характеристиками, в том числе по теплоотдаче, при установке иных приборов отопления должен быть сделан расчет системы отопления здания.

1.4.4.	Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и, при наличии, повысительных насосных установок.

Устройство ИТП, где они отсутствуют.

Модернизация ИТП – установка теплообменников на горячее водоснабжение (при необходимости) и (или) на отопление (при необходимости), регуляторов перепада давления, устройство автоматического погодозависимого регулирования с установкой регулирующего клапана, насосов, электронного регулятора температуры.

На вводе трубопроводов в здание устройство коммерческого узла учета тепла с установкой приборов учета тепла (при его отсутствии).

Замена изоляции трубопроводов системы отопления, трубопроводов и оборудования в ИТП.

Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем отопления, должны соответствовать требованиям действующими СНиП, СП и ГОСТ, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Ремонт фундаментов

- Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента. Ремонт железобетонных свай и балок цокольного перекрытия.

- При проведении капитального ремонта фундаментов необходимо учитывать примерные (средние) сроки службы фундаментов и межремонтный период. Фактическое техническое состояние фундаментов характеризуется их физическим износом и соответствующей степенью утраты первоначальных эксплуатационных свойств.

Физический износ фундаментов определяется путем их обследования визуальным и инструментальными методами контроля и испытания.

- При определении необходимости проведения капитального ремонта фундаментов необходимо также учитывать:

- Остаточный срок службы, который находится в прямой зависимости от капитальности здания, и соответственно от износа основных несущих конструктивных элементов, к которым относятся и фундаменты. Таким образом, получение информации об остаточном сроке службы здания школы на основании оценки физического износа несущих (несменяемых) конструкций, в том числе и фундаментов, является основополагающим для принятия решения о необходимости (целесообразности) проведения ремонта фундаментов;

- наиболее точно ожидаемый остаточный срок службы эксплуатируемых зданий рекомендовано определять в результате технического обследования и оценки технического состояния несущих конструкций (фундаментов) в соответствии с Правилами обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений (по действующими СНиП, СП и ГОСТ) «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»). Чем больше износ и меньше остаточный срок службы фундамента здания, тем более ограничена возможность его капитального ремонта.

Ремонт кровли

Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов

Ремонт входных групп, лестниц и крылец.

Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы

Ремонт системы канализации

Электромонтажные работы

Ремонт слаботочных сетей

Ремонт систем пожаротушения

Реализация данных работ предполагается во всех помещениях, расположенных непосредственно в объектах, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектовых спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов, расположенных непосредственно в контуре объекта.

Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика.

1.	Требования к ведомостям объемов работ.

1.1.	Все объемы, заявленные в сводной ведомости объемов работ (СВОР) должны быть подтверждены дефектным актом (проектными решениями при наличии).

1.2.	Для возможности поверки объемов, заявленных в СВОР, для всех объёмов должны быть ссылки на дефектный акт (проектными решениями при наличии).

1.3.	В ведомости объема работ должны быть единичные показатели: м2, шт, т, м3….

1.4.	Ведомости объемов работ должны быть пронумерованы, подписаны ГИПом и проектировщиком

1.5.	Дальность перевозки грунта, строительного мусора должны быть обоснованы транспортной схемой, согласованной застройщиком.

Обязательная форма ведомости объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка дефектный акт | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примеры

| ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ |
| --- |
| Усиление фундамента |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Усиление фундаментов буроинъекционными сваями d=200мм |
| Усиление фундаментов буроинъекционными сваями d=200мм L=12000мм |
| 1 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 (Прил. 4.3 п.3.3 При колонковом бурении и применении долот диаметром: св. 151 до 190мм) | 100 м |  |  |
|  | Долото трехшарошечное III 190,5 С3-ГВ | шт |  |  |
| 2 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Прил. 4.3 п.3.3 При колонковом бурении и применении долот диаметром: св. 151 до 190мм) | 100 м |  |  |
|  | Установка в скважину арматурного каркаса | шт |  |  |
|  | Долото трехшарошечное III 190,5 С3-ГВ | шт |  |  |
|  | Каркасы металлические | т |  |  |
| 3 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг | 100 м |  |  |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  |  |
|  | Шлакопортландцемент сульфатостойкий М400 ССШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | т |  |  |
|  | Вода | м3 |  |  |
| Раздел 2. Разные работы |
| 4 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 |  |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км | 1 т груза |  |  |

|  |  | Установка теплообменника ГВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Монтаж блока терморегулирования) | шт | 1 |  |
|  | Блок терморегулирования ВТР-110И | шт | 1 |  |
| 2 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Установка термометров сопротивления) | шт | 1 |  |
|  | Термометры сопротивления ТСП-н L=80 мм | шт | 1 |  |
|  | Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, номинальное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-100 (прим. Гильза защитная под термометр сопротивления L=80 мм) | шт | 1 |  |
|  | Муфты стальные прямые, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 3 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 80 мм (Клапан регулирующий ВКСР Ду=80 мм) | шт | 1 |  |
| 4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | соединение | 1 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |
|  | Клапан регулирующий ВКСР Ду=80 мм (106982,69/4,49) | шт | 1 |  |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Установка кранов шаровых) | шт | 5 |  |
|  | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/н | шт | 3 |  |
|  | Переходы стальные, номинальный диаметр до 15 мм (прим. Резьба Ду=20 мм) | шт | 3 |  |
|  | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н | шт | 2 |  |
|  | Переходы стальные, номинальный диаметр до 15 мм (прим. Резьба Ду=15 мм) | шт | 2 |  |
| 6 | Установка воздухоотводчиков | шт | 2 |  |
|  | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | шт | 2 |  |
| 7 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 8 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | соединение | 1 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |
|  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 10 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | соединение | 1 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |
|  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм (Установка затвора Ду=150 мм) | шт | 3 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 6 |  |
|  | Затвор дисковый поворотный, номинальное давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), с ручным управлением, номинальный диаметр 150 мм | шт | 3 |  |
|  | Шпильки (М16 L=200) | компл | 24 |  |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Установка затвора Ду=80 мм) | шт | 3 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм (свободные) | шт | 2 |  |
|  | Затворы дисковые запорно-регулирующие, стальные, фланцевые, без проушин, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм | шт | 3 |  |
|  | Шпильки (М16 L=150) | компл | 12 |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Установка затвора DN=50 мм) | шт | 4 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 8 |  |
|  | Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 |  |
|  | Шпильки (М16 L=150) | компл | 16 |  |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Установка клапана Ду=100 мм) | шт | 1 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |
|  | Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (Клапан балансировочный КБЧ) | шт | 1 |  |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Установка клапана обратного Ду=50 мм) | шт | 2 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 |  |
|  | Клапан обратный одностворчатый SCV 5016 Ду=50 мм (GROSS) | шт | 2 |  |
|  | Шпильки (М16 L=200) | компл | 8 |  |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Установка клапана обратного одностворчатого диаметром: 80 мм) | шт | 1 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |
|  | Клапан обратный одностворчатый SCV 5016 Ду=80 мм (GROSS) | шт | 1 |  |
|  | Шпильки (М16 L=200) | компл | 4 |  |
| 17 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 8 |  |
|  | Кран трехходовой 11б18бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), с контрольным фланцем для манометра, натяжной муфтовый, номинальный диаметр 15 мм | шт | 8 |  |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У диаметром 100 мм | шт | 8 |  |
|  | Переходы стальные, номинальный диаметр до 15 мм (прим. Резьба Ду=15 мм) | шт | 8 |  |
| 18 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (прим. Установка термоманометров) | компл | 5 |  |
|  | Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном (Термоманометр ТМТБ-31Р L=60) | компл | 5 |  |
|  | Бобышки скошенные Ду=15 мм | шт | 5 |  |
| 19 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 2 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 4 |  |
|  | Насос UPS 40/120F | шт | 2 |  |
| 20 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 12 м2 (Установка теплообменника пластинчатого) | шт | 1 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 6 |  |
|  | Теплообменник ТАР-0,4.1 (моноблок) | шт | 1 |  |
| 21 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | шт | 1 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (свободные) | шт | 2 |  |
|  | Счетчики холодной воды крыльчатые диаметр 32 мм (прим. Водосчетчик, диаметр 50 мм) | шт | 1 |  |
| Прокладка полипропиленового трубопровода |
| 22 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм | 100 м | 0,08 |  |
|  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм | м | 8,056 |  |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 63 мм VTp.703.0.063 | шт | 2 |  |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм VTp.751.0.063 | шт | 2 |  |
|  | Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм VTp.731.0.063 | шт | 1 |  |
|  | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм VTp.704.0.063040 | шт | 2 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (свободные) | шт | 1 |  |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 63 мм (прим. Бурт под фланцы Ду=63 мм) | шт | 1 |  |
| 23 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 90 мм | 100 м | 0,16 |  |
|  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм (армированные) | м | 8,025 |  |
|  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм | м | 8,025 |  |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 90мм VTp.751.0.90 | шт | 4 |  |
|  | Тройник полипропиленовый, диаметр 90 мм | шт | 2 |  |
|  | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 90х75 мм VTp.704.0.090075 | шт | 1 |  |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм (прим. 90 мм VTp.703.0.090) | шт | 4 |  |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм (прим. Бурт под фланец Ду=90 мм) | шт | 2 |  |
|  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм | 10 шт | 1 |  |
|  | Шпильки резьбовая М10-2000 | шт | 5 |  |
| Прокладка стального трубопровода |
| 24 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0,12 |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 12 |  |
|  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | шт | 7 |  |
|  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм | шт | 4 |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,08 |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8 |  |
|  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 4 |  |
|  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм | шт | 4 |  |
|  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм | шт | 1 |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,02 |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 2 |  |
|  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 2 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,04 |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4 |  |
|  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | шт | 2 |  |
|  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 4 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0,02 |  |
|  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 |  |
|  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 шт | 0,2 |  |
|  | Шпильки резьбовая М10-2000 | шт | 2 |  |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 30 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,07 |  |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ручным способом за 2 раза) | 100 м2 | 0,1 |  |
| Теплоизоляция |
| 31 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 5 |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 160 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,132 |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 110 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,088 |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 89 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,176 |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 64 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,132 |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 48 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,022 |  |
| 32 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,09 |  |
|  | Швеллеры: № 10 сталь марки ВСт3пс5 | т | 0,052 |  |
|  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0,038 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |
| 33 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
|  | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/4 (Шкаф 250х300х500) | 10 шт | 0,1 |  |
| 34 | Прибор или аппарат (Установка выключателей автоматических) | шт | 4 |  |
|  | Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 16 А | шт | 1 |  |
|  | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А | шт | 3 |  |
| 35 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт | 0,01 |  |
|  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт | 0,01 |  |
| 36 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (прим. Монтаж DIN-рейки) | 100 м | 0,006 |  |
|  | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм | 100 шт | 0,02 |  |
| 37 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (16 мм) | 100 м | 0,4 |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 40 |  |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 4 |  |
|  | Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм (прим. М6х60) | 100 шт | 0,4 |  |
| 38 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
|  | Кабель микрофонный КММ 4х0,35 | 1000 м | 0,02 |  |
|  | Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x1,5 | 1000 м | 0,02 |  |
| 39 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт | 0,32 |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |
| 40 | Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 5 | шт | 1 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

____________							«__»_________ 20__г.

______________________________________, в лице ___________________,                                                                                        (наименование представляемого юр. лица, 			       (должность, Ф.И.О.)

с указанием организационно-правовой формы)

действующего на основании _________________________________ доверяет

(Устава, Положения и т.д.)

________________________________________________________, в лице (наименование представителя - юр. лица, ОГРН) __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя, паспортные данные)

выступать от имени представляемого в качестве заявителя при обращении в ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» с заявлением о проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по проектной документации:

______________________________________________________________

(полное наименование проектной документации

_______________________________________________________________

и/или результатов инженерных изысканий),

с правом заключения, изменения, исполнения, расторжения договора по проведению государственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий, проверке достоверности определения сметной стоимости, представления писем, расчетов, пояснений, получения результата государственной экспертизы (заключение государственной экспертизы) с правом подписания электронных документов, представляемых в ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», посредством усиленной квалифицированной электронной подписи.

Подпись_______________________               __________________заверяю.

(ФИО представителя)	                        (подпись представителя)

Доверенность выдана сроком на ____________.

______________________					________________

(должность, Ф.И.О.)								(подпись)

М.П.